## Slide 1: EIGRP
Conceptos y protocolos de enrutamiento.

## Slide 2: Objetivos
Describir la información básica y la historia del protocolo de enrutamiento de gateway interna mejorada (EIGRP).
Analizar los comandos básicos de configuración de EIGRP e identificar sus funciones.
Calcular la métrica compuesta que usa EIGRP.
Describir los conceptos y el funcionamiento de DUAL.
Describir los usos de los comandos de configuración adicionales en EIGRP.

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: EIGRP
Raíces de EIGRP: IGRP
  - Desarrollado en 1985 para solucionar el conteo de saltos limitado de RIPv1
  - Protocolo de enrutamiento de vector de distancia
  - Métricas usadas por IGRP:
    Ancho de banda (usado por defecto)
    Retraso (usado por defecto)
    Confiabilidad
    Carga
  - Soporte cancelado que comienza por IOS 12.2(13)T y 12.2(R1s4)S

## Slide 5: EIGRP
Formato de los mensajes EIGRP
Encabezado EIGRP
  Encabezado de trama de enlace de datos: contiene la dirección MAC de origen y la de destino
  Encabezado de paquete IP: contiene la dirección IP de origen y la de destino
  Encabezado de paquete EIGRP: contiene el número AS
  Tipo/longitud/campo: porción de datos del mensaje EIGRP

## Slide 6: EIGRP
El encabezado de paquete EIGRP contiene:
  Campo de código de operación
  Número de sistema autónomo
Los parámetros EIGRP contienen:
  Pesos
  Tiempo en hold

## Slide 7: EIGRP
TLV: IP interna contiene:
  Campo de métrica
  Campo de máscara de subred
  Campo de destino
TLV: IP externa contiene:
  Los campos usados cuando las rutas externas se importan al proceso de enrutamiento de EIGRP

## Slide 8: EIGRP
Módulos dependientes de protocolo (PDM)
EIGRP usa PDM para enrutar varios protocolos diferentes, por ejemplo, IP, IPX y AppleTalk
Los PDM son responsables de la tarea específica de enrutamiento de cada protocolo de capa de red

## Slide 9: RTP
Protocolo de transporte confiable (RTP)
Función de RTP
  Es utilizado por EIGRP para transmitir y recibir paquetes EIGRP
Características de RTP:
  Incluye el envío confiable y no confiable de paquetes EIGRP
    El envío confiable requiere el reconocimiento del destino
    El envío no confiable no requiere el reconocimiento del destino
  Los paquetes se pueden enviar mediante:
    Unicast
    Multicast
      Por medio de la dirección 224.0.0.10

## Slide 10: EIGRP
Los 5 tipos de paquetes EIGRP:
Paquetes de saludo
  Se usan para detectar vecinos y formar adyacencias con ellos

## Slide 11: EIGRP
Paquetes de actualización
  Se usan para difundir la información de enrutamiento
Paquetes de reconocimiento
  Se usan para reconocer la recepción de los paquetes de actualización, consulta y respuesta

## Slide 12: EIGRP
Paquetes de consulta y respuesta
  DUAL los usa para la búsqueda de redes.
  Paquetes de consulta
    - Pueden usar:
      Unicast
      Multicast
  Paquetes de respuesta
    - Usan solamente:
      Unicast

## Slide 13: EIGRP
Función del protocolo de saludo:
  Detectar routers vecinos y establecer adyacencias con ellos
Características del protocolo de saludo:
  Intervalo de tiempo para el envío de paquetes de saludo:
    En la mayoría de las redes, es de 5 segundos
    Redes de accesos múltiples sin broadcast multipunto:
      Unicast cada 60 segundos

## Slide 14: EIGRP
- Tiempo en hold
    Es el tiempo máximo que el router debe esperar antes de declarar fuera de servicio a un vecino
    Tiempo en hold por defecto:
      Es el triple del intervalo de saludo.

## Slide 15: EIGRP
Actualizaciones limitadas de EIGRP
EIGRP sólo envía actualizaciones cuando hay un cambio en el estado de la ruta
Actualizaciones parciales
  Una actualización parcial incluye sólo la información de la ruta que se ha modificado. NO se envía la tabla de enrutamiento completa
Actualizaciones limitadas
  Cuando una ruta se modifica, sólo se notifica la modificación a los dispositivos afectados
La utilización de las actualizaciones limitadas parciales por parte de EIGRP minimiza el uso del ancho de banda

## Slide 16: EIGRP
Algoritmo de actualización difusa (DUAL)
  Objetivo
    Es el método principal de EIGRP para evitar los bucles de enrutamiento
  Ventaja del uso de DUAL:
    Proporciona convergencia rápida mediante el mantenimiento de una lista de rutas de respaldo sin bucles

## Slide 17: EIGRP
Distancia administrativa (AD)
  Se define como la confiabilidad de la ruta de origen
Distancias administrativas por defecto de EIGRP:
  Rutas sumarizadas = 5
  Rutas internas = 90
  Rutas importadas = 170

## Slide 19: EIGRP
Autenticación
EIGRP puede:
  Cifrar la información de enrutamiento
  Autenticar la información de enrutamiento

## Slide 20: EIGRP resumirá automáticamente las rutas en los límites classful

## Slide 21: Configuración básica de EIGRP
Identificaciones de procesos y sistema autónomo (AS)
  Es un grupo de redes controlado por una autoridad única (referencia RFC 1930)
  IANA asigna los números AS
  Entidades que necesitan los números AS:
    ISP
    Prodiers de backbone de Internet:
    Instituciones que se conectan a otras instituciones mediante los números AS

## Slide 22: Sistemas autónomos

## Slide 23: Configuración básica de EIGRP
El número de sistema autónomo EIGRP funciona, en realidad, como una identificación de proceso
La identificación de proceso representa un ejemplo del protocolo de enrutamiento que se ejecuta en un router
Ejemplo
Router(config)#router eigrp autonomous-system

## Slide 25: Comando básico para habilitr EIGRP
router eigrp autonomous-system
- Todos los routers en el dominio de enrutamiento EIGRP deben usar el mismo número de identificación de proceso (número de sistema autónomo).

## Slide 26: Configuración básica de EIGRP

## Slide 27: Comando network
Funciones del comando network:
  Habilita las interfaces para transmitir y recibir las actualizaciones EIGRP
  Incluye la red o subred en las actualizaciones EIGRP
Ejemplo:
  Router(config-router)#network network-address

## Slide 29: Configuración básica de EIGRP
Comando network con una máscara wildcard
  - Esta opción se usa cuando se quiere configurar EIGRP para publicar subredes específicas
  - Ejemplo
  Router(config-router)#network network-address [wildcard-mask]

## Slide 31: Verificación de EIGRP
Los routers EIGRP deben establecer adyacencias con sus vecinos antes de poder enviar o recibir actualizaciones
El comando para ver la tabla vecina y comprobar que EIGRP ha establecido adyacencias con los vecinos es:
  show ip eigrp neighbors

## Slide 33: EIGRP
El comando show ip protocols también se usa para verificar si EIGRP está habilitado

## Slide 35: Configuración básica de EIGRP
Análisis de la tabla de enrutamiento
El comando show ip route se utiliza también para verificar EIGRP
Las rutas EIGRP se designan en una tabla de enrutamiento con la letra “D”
Por defecto, EIGRP resume automáticamente las rutas en el límite de la red principal

## Slide 37: Configuración básica de EIGRP
Introducción de resumen de rutas Null0
  Null0 no es una interfaz física
  En la tabla de enrutamiento, las rutas sumarizadas se obtienen de Null0
    Motivo: las rutas se usan para publicación
  EIGRP incluye automáticamente un resumen de rutas Null0 como ruta secundaria cuando se cumplen 2 condiciones:
    Al menos una subred se conoce a través de EIGRP
    Se habilita la sumarización automática

## Slide 38: Configuración básica de EIGRP

## Slide 39: Configuración básica de EIGRP
La tabla de enrutamiento de R3 muestra que R1 y R3 resumen automáticamente la red 172.16.0.0/16

## Slide 40: Configuración básica de EIGRP

## Slide 41: Cálculo de la métrica de EIGRP
Métrica compuesta EIGRP y valores K
EIGRP usa los siguientes valores en su métrica compuesta:
  - Ancho de banda, retraso, confiabilidad y carga
Métrica compuesta que usa EIGRP:
  La fórmula tiene valores K1 à K5
      K1 & K3 = 1
      Los demás valores K = 0

## Slide 43: Cálculo de la métrica de EIGRP
Use el comando show ip protocols para verificar los valores K

## Slide 45: Cálculo de la métrica de EIGRP
Métricas de EIGRP
Use el comando show interfaces para ver las métricas
Métricas de EIGRP
  Ancho de banda: EIGRP usa un ancho de banda estático para calcular la métrica
  La mayoría de las interfaces seriales usan un valor de ancho de banda por defecto de 1.544 Mbps (T1)

## Slide 46: Cálculo de la métrica de EIGRP

## Slide 47: Cálculo de la métrica de EIGRP
Métricas de EIGRP
Retraso: se define como la medición del tiempo que tarda un paquete para atravesar una ruta
  - Es un valor estático basado en el tipo de enlace al que está conectado la interfaz

## Slide 48: Cálculo de la métrica de EIGRP
Confiabilidad (no es una métrica por defecto de EIGRP)
  - Una medida de las probabilidades de que un enlace falle
  - Se mide de manera dinámica y se expresa como una fracción de 255
  Cuanto más alta es la fracción, mejor es la confiabilidad
Carga (no es una métrica por defecto de EIGRP)
  Un número que representa la cantidad de tráfico que usa un enlace
  El número se determina de manera dinámica y se expresa como una fracción de 255
    Cuanto más baja es la fracción, menor es la carga del enlace

## Slide 49: Cálculo de la métrica de EIGRP

## Slide 50: Cálculo de la métrica de EIGRP
Uso del comando bandwidth (ancho de banda)
Modificación del ancho de banda de la interfaz:
  - Use el comando bandwidth
  - Ejemplo:
  Router(config-if)#bandwidth kilobits
Verificación del ancho de banda:
  Use el comando show interface
Nota: el comando bandwidth
no cambia el ancho de banda
físico de la conexión

## Slide 51: Cálculo de la métrica de EIGRP

## Slide 52: Cálculo de la métrica de EIGRP
La métrica de EIGRP puede determinarse mediante el análisis del retraso de ancho de banda.

## Slide 54: Cálculo de la métrica de EIGRP
EIGRP usa el ancho de banda (BW) más bajo en el cálculo de la métrica
BW calculado = BW de referencia/BW más bajo (kbps)
Retraso: EIGRP usa la suma acumulativa de todas las interfaces salientes
  Retraso calculado = la suma de todos los retrasos de las interfaces salientes
Métrica de EIGRP = BW calculado + retraso calculado

## Slide 56: Conceptos de DUAL
El algoritmo de actualización difusa (DUAL) se usa para evitar los bucles

## Slide 57: Conceptos de DUAL
Sucesor
  La mejor ruta con menor costo a un destino que se encuentra en la tabla de enrutamiento
Distancia factible:
  La métrica calculada más baja a lo largo de una ruta a la red de destino

## Slide 58: Conceptos de DUAL
Sucesores factibles, condición factible y distancia notificada
Sucesor factible
  - Es una ruta de respaldo sin bucles al mismo destino que la ruta del sucesor

## Slide 59: Conceptos de DUAL
Distancia notificada (RD)
  - La métrica que un router utiliza para notificar a un vecino sobre su propio costo en esa red
Sucesores factibles, condición factible y distancia notificada

## Slide 60: Conceptos de DUAL
Condición de factibilidad (FC)
  - Se cumple cuando la RD de un vecino es menos que la FD del router local en la misma red de destino

## Slide 61: Conceptos de DUAL
Tabla de topología: Sucesor y sucesor factible
Tabla de topología de EIGRP
  Se puede ver mediante el comando show ip eigrp topology
    Los contenidos de la tabla incluyen:
      Todas las rutas del sucesor
      Todas las rutas del sucesor factible

## Slide 62: Conceptos de DUAL
Desglose de la tabla de topología de EIGRP:

## Slide 64: Conceptos de DUAL
Tabla de topología: sucesor no factible
Es posible que un sucesor factible no esté presente porque no se cumple la condición de factibilidad.
  - En otras palabras, la distancia notificada del vecino es mayor o igual que la distancia factible actual.

## Slide 66: Conceptos de DUAL
Máquina de estado finito (FSM)
  Una máquina abstracta que define un conjunto de los posibles estados que algo puede atravesar, qué evento causa esos estados y qué eventos resultan de esos estados.
  Las FSM se usan para describir de qué manera un dispositivo, un programa informático o un algoritmo de enrutamiento reaccionará ante un conjunto de eventos de entrada.

## Slide 67: Conceptos de DUAL
FSM DUAL:
  Selecciona la mejor ruta sin bucles a un destino
  Selecciona las rutas alternativas por medio de la información de las tablas de EIGRP

## Slide 68: Conceptos de DUAL
Máquinas de estado finito (FSM)
Para analizar el resultado de la máquina de estado finito de EIGRP, use el comando debug eigrp fsm

## Slide 70: Más información sobre la configuración de EIGRP
Resumen de rutas Null0
Por defecto, EIGRP usa la interfaz Null0 para descartar los paquetes que coinciden con la ruta principal, pero que no coinciden con ninguna de las rutas secundarias.
EIGRP incluye automáticamente un resumen de rutas Null0 como una ruta secundaria cuando las siguientes dos condiciones se cumplen:
  Existen una o más subredes, conocidas a través de EIGRP
  Se habilita la sumarización automática

## Slide 71: Más información sobre la configuración de EIGRP
Inhabilitación de la sumarización automática
El comando auto-summary permite que EIGRP se sume de forma automática en los límites de la red principal.
El comando no auto-summary se usa para inhabilitar la sumarización automática
  Esto causa que todos los vecinos EIGRP envíen actualizaciones que no se resumirán de manera automática
    Esto hará que los cambios aparezcan en:
        - Tablas de enrutamiento
        - Tablas de topología

## Slide 72: Más información sobre la configuración de EIGRP
Sumarización manual
La sumarización manual puede incluir superredes
  Motivo: EIGRP es un protocolo de enrutamiento classless e incluye la máscara de subred en la actualización
Comando usado para configurar la sumarización manual:
R(config-if)#ip summary-address eigrp as-number network-address subnet-mask

## Slide 73: Más información sobre la configuración de EIGRP
Rutas EIGRP por defecto
Ruta estática por defecto “quad zero”
  - Puede usarse con cualquier protocolo de enrutamiento que se soporte actualmente
  - Se configura, en general, en un router conectado a una red fuera del dominio EIGRP
EIGRP y la ruta estática por defecto “quad zero”
  Se requiere el uso del comando redistribute static para difundir la ruta por defecto en las actualizaciones EIGRP

## Slide 74: Más información sobre la configuración de EIGRP
Operaciones de ajuste de EIGRP
Uso del ancho de banda de EIGRP
  - Por defecto, EIGRP usa sólo el 50% del ancho de banda de la interfaz para la información de EIGRP.
  - El comando para cambiar el porcentaje del ancho de banda que usa EIGRP es:
  Router(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp as-number percent

## Slide 76: Más información sobre la configuración de EIGRP
Configuración de los intervalos de saludo y los tiempos en hold
  - Los intervalos de saludo y los tiempos en hold pueden configurarse por interfaz
  - El comando para configurar el intervalo de saludo es:
  Router(config-if)#ip hello-interval eigrp as-number seconds
La modificación del intervalo de saludo requiere la modificación del tiempo en hold por un valor mayor o igual que el intervalo de saludo
  - Comando para configurar el valor del tiempo en hold:
  Router(config-if)#ip hold-time eigrp as-number seconds

## Slide 78: Resumen
Información básica e historia
  EIGRP es una versión derivada de IGRP
    EIGRP es un protocolo de enrutamiento de vector de distancia, patentado por Cisco, que se lanzó en 1994
Características y términos de EIGRP
  EIGRP usa RTP para transmitir y recibir los paquetes EIGRP
  EIGRP tiene 5 tipos de paquetes:
    Paquetes de saludo
    Paquetes de actualización
    Paquetes de reconocimiento
    Paquetes de consulta
    Paquetes de respuesta
  Soporta VLSM y CIDR

## Slide 79: Resumen
Características y términos de EIGRP
  EIGRP usa un protocolo de saludo
    El objetivo del protocolo de saludo es detectar y establecer adyacencias
  Actualizaciones de enrutamiento de EIGRP:
    No periódicas
    Parciales y limitadas
    Convergencia rápida

## Slide 80: Resumen
Comandos EIGRP
  Los siguientes comandos se usan para la configuración de EIGRP:
    RtrA(config)#router eigrp [autonomous-system #]
    RtrA(config-router)#network network-number
  Los siguientes comandos pueden usarse para verificar EIGRP:
    Show ip protocols
    Show ip eigrp neighbors
    Show ip route

## Slide 81: Resumen
Las métricas de EIGRP incluyen:
  Ancho de banda (por defecto)
  Retraso (por defecto)
  Confiabilidad
  Carga

## Slide 82: Resumen
Sumarización automática
  Está activada por defecto
  Resume las rutas en el límite classful
  Se puede inhabilitar la sumarización mediante el siguiente comando:
    RtrA(config-if)#no auto-summary

## Slide 83: Resumen DUAL
Objetivo de DUAL
  Evitar los bucles de enrutamiento
Sucesor:
  Ruta primaria al destino
Sucesor factible:
  Ruta de respaldo al destino
Distancia factible:
  La métrica calculada más baja hacia el destino
Distancia notificada:
  La distancia hacia un destino según la publicación de un vecino ascendente

## Slide 84: Resumen DUAL
Después de que el router haya recibido todas las actualizaciones de los vecinos conectados directamente, podrá calcular su DUAL
  1. la métrica se calcula para cada ruta
  2. la ruta con la métrica más baja se designa sucesor y se coloca en la tabla de enrutamiento
  3. se encuentra el sucesor factible
    Criterios para el sucesor factible: debe tener una distancia notificada al destino menor que la distancia factible de la ruta instalada
    Las rutas factibles se mantienen en la tabla de topología