## Slide 1: Net-snmp
Tutorial

## Slide 2: Objetivo
Se busca ser una guía rápida de configuración para los demonios incluidos en el paquete de gestión NET-SNMP.

## Slide 3: ¿Qué es net-snmp?
Conjunto de aplicaciones usado para implementar el protocolo SNMP.

## Slide 4: ¿Qué incluye net-snmp?
Aplicaciones de línea de comandos.
Un demonio para recibir notificaciones (snmptrapd).
Un agente configurable para responder a peticiones SNMP (snmpd).
Una biblioteca para el desarrollo de aplicaciones SNMP, con APIs para C y Perl.

## Slide 5: Agente snmpd
Es un agente que escucha por el puerto 161 udp (por defecto), esperando llegada de peticiones desde algún software de gestión SNMP.
Cuando recibe una petición, recopila la información y/o lleva a cabo las operaciones solicitadas, devolviendo la información correspondiente al emisor de la petición.

## Slide 6: Funcionamiento de snmpd
El agente se ejecuta como demonio, permaneciendo en segundo plano durante toda su ejecución.
Una vez instalado el paquete NET-SNMP, el agente se ejecutará al iniciar nuestro host mediante el sistema de servicios estándar de GNU/Linux.
Para iniciarlo, pararlo o recargarlo manualmente usaremos el comando:
# /etc/init.d/snmpd {start|stop|restart|reload|forcereload}
En su arranque, buscará su archivo de configuración (/etc/snmp/snmpd.conf).

## Slide 7: El archivo snmpd.conf
El archivo snmpd.conf es específico para el agente, y contiene una serie de directivas que describirán su comportamiento en diversos ámbitos.

## Slide 8: El archivo snmp.conf
Existe un fichero llamado snmpd.conf (usualmente en el directorio /etc/snmp) que contiene la configuración referente al conjunto de programas que forman NET-SNMP.
En él podemos especificar aspectos como:
  La localización física de los archivos de la MIB.
  Los puertos por defecto para los demonios snmpd y snmptrapd.
  El directorio donde estos dos demonios guardarán los archivos persistentes que contienen sus datos (usualmente /var/lib/snmp).

## Slide 9: snmpd.conf
directivas de información

## Slide 10: Directivas de información
Algunas de las siguientes directivas modifican el valor de varios objetos de la MIB, y otras sólo sirven para la propia configuración del agente.
Nótese que, en caso de darles un valor en el archivo de configuración del agente, se convertirán en objetos de sólo lectura (obviamente, aquellos que sean de lectura y escritura inicialmente) y, por tanto, no podremos cambiar sus valores mediante el comando snmpset.

## Slide 11: syslocation CADENA
Cambia el valor del objeto system.sysLocation de la MIB, usado para especificar la localización física del host en el que corre el agente.
En nuestro ejemplo, incluiremos la siguiente directiva:
syslocation "Lab. de Admin. de redes"

## Slide 12: syscontact CADENA
Especifica la información textual de contacto con la persona responsable del host (objeto system.sysContact).
Podemos, por ejemplo, incluir lo siguiente en nuestro archivo de configuración:
syscontact "Profesor de Admin. de redes"

## Slide 13: sysname CADENA
Especifica el nombre del host, usualmente el nombre de dominio completo.
El objeto referido por esta directiva es system.sysName.
Daremos un valor a este objeto con la siguiente directiva:
sysname “escom.labredes.isc.ipn.mx"

## Slide 14: sysservices NUMERO
El objeto system.sysServices indica el conjunto de niveles de la arquitectura OSI que el host puede soportar.
El valor del objeto es una suma que inicialmente vale cero.

## Slide 15: sysservices NUMERO
Para cada capa L de la arquitectura OSI soportada por el host, sumamos a sysServices el valor 2 elevado a L-1. En caso de que el host no soporte OSI (el caso más general), tendremos sólo en cuenta los niveles 1 (físico), 2 (enlace), 3 (red), 4 (transporte) y 7 (aplicación).
Para un host, el valor recomendado es 72 (es decir, niveles de transporte y aplicación). Vamos, pues, a incluir este valor en nuestro archivo de configuración:
sysservices 72

## Slide 16: sysdescr CADENA
Especifica una descripción textual del host (system.sysDescr).
Convencionalmente contiene su nombre completo, una descripción del hardware, del sistema operativo y del software de red.
La descripción de nuestro host será la siguiente:
sysdescr “escom.labredes.isc.ipn.mx Manjara ArchLinux"

## Slide 17: sysobjectid OID
El valor de system.sysObjectID debe contener una identificación del subsistema de gestión de red que contiene el dispositivo, proporcionada por el fabricante.
Provee una forma fácil y no ambigua de saber qué tipo de dispositivo estamos gestionando.
Este valor está ubicado dentro del subárbol enterprises de la MIB (1.3.6.1.4.1).
Por ejemplo, si el fabricante "PCs Inc." tiene asignado el subárbol 1.3.6.1.4.1.666, podría asignar el OID 1.3.6.1.4.1.666.1.1 a su router "DeLab 6780".
En nuestro caso lo dejaremos tal cual está, puesto que en este punto no tenemos ningún subárbol asignado dentro de enterprises.

## Slide 18: agentaddress [<especificadorDeTransporte>:]<direcciónDeTransporte>[,...]
Por defecto, snmpd escucha en el puerto 161 de UDP de todas las interfaces de red.
Mediante esta directiva podemos modificar este comportamiento.
Por ejemplo, si quisiéramos que el agente escuchara en el puerto 161 de TCP y UDP para todas las interfaces, y en el puerto 9161 en la interfaz de loopback (lo), incluiríamos la siguiente directiva:
agentaddress udp:161,tcp:161,localhost:9161

## Slide 19: agentgroup IDgrupo
Esta directiva provoca que el agente cambie su identificador de grupo después de abrir el puerto en el que escucha.
IDgrupo puede ser el nombre de un grupo o su identificador numérico.
Si quisiéramos que el agente se ejecutase con el ID de grupo 4CM1, incluiríamos:
agentgroup 4CM1

## Slide 20: agentuser IDusuario
Funciona de forma análoga a la directiva anterior, solo que ésta se refiere al identificador de usuario.
Si queremos que nuestro agente se ejecute con el ID del usuario juan, incluiremos:
agentuser juan

## Slide 21: snmpd.conf
Configuración de acceso

## Slide 22: Acceso para SNMPv1 y SNMPv2c
Usando las siguientes directivas podemos configurar los parámetros necesarios para controlar el acceso a nuestra MIB.
Para SNMPv1 y SNMPv2c aplicaremos los conceptos de modo de acceso, comunidad y vista.

## Slide 23: Modo de acceso a la MIB
Llamado Modelo de Control de Acceso Basado en Vistas o VACM (View-Based Access Control Model).
Se definen nombres de seguridad y asociarlos con nombres de comunidad y con un conjunto de hosts que pertenecerán a dicha comunidad.
Se asocian estos nombres de seguridad con nombres de grupos para, finalmente, definir vistas y asociar cada una de ellas con un grupo de los definidos anteriormente.

## Slide 24: com2sec NOMBRE FUENTE COMUNIDAD
Esta directiva especifica la asociación entre un nombre de seguridad, un host o conjunto de hosts (típicamente definido por un conjunto de direcciones IP) y un nombre de comunidad.
FUENTE puede ser un nombre de host, la palabra default o una dirección de subred junto con los bits dedicados a la máscara de subred.
Como ejemplo, se crean dos comunidades, una con acceso desde toda la red y otra con acceso sólo desde la red local:
    com2sec public_sec default public
    com2sec private_sec 192.168.0.0/24 private

## Slide 25: group NOMBRE MODELO SEGURIDAD
Esta directiva mapea un nombre de seguridad con un nombre de grupo, asignando a dicho grupo un modelo de acceso que puede ser v1, v2c o usm (User-based Security Model, usado para SNMPv3).

## Slide 26: group NOMBRE MODELO SEGURIDAD
Como ejemplo se crean dos grupos, asociados a los nombres de seguridad que hemos especificado en la directiva anterior.
Cada grupo podrá acceder mediante peticiones SNMPv1 o SNMPv2:
      group public_grp v1 public_sec
      group public_grp v2c public_sec
      group private_grp v1 private_sec
      group private_grp v2c private_sec

## Slide 27: access NOMBRE CONTEXTO MODELO NIVEL PREFIJO LEER ESCRIBIR NOTIFICAR
Define los accesos posibles de los grupos definidos anteriormente a las vistas que se definen con la directiva view.

## Slide 28: access NOMBRE CONTEXTO MODELO NIVEL PREFIJO LEER ESCRIBIR NOTIFICAR
NOMBRE será el nombre del grupo.
CONTEXTO representa un nombre de contexto o grupo de nombres de contexto. Para SNMPv1 y SNMPv2c su valor será la cadena vacía.
MODELO puede contener los mismos valores que en la directiva anterior junto con la palabra any (cualquiera).
NIVEL especifica el nivel de autenticación necesario para este acceso, y puede ser noauth, auth o priv. Para SNMPv1 y SNMPv2c debe valer noauth.

## Slide 29: access NOMBRE CONTEXTO MODELO NIVEL PREFIJO LEER ESCRIBIR NOTIFICAR
PREFIJO especifica la coincidencia que debe haber entre CONTEXTO y el contexto de la PDU (mensaje) entrante. Puede valer exact o prefix.
LEER especifica la vista sobre la que se pueden realizar operaciones de lectura en este acceso.
ESCRIBIR indica la vista de los objetos que podemos escribir mediante este acceso.
NOTIFICAR define la vista sobre cuyos objetos podremos lanzar notificaciones.

## Slide 30: access NOMBRE CONTEXTO MODELO NIVEL PREFIJO LEER ESCRIBIR NOTIFICAR
Definiremos los siguientes accesos para los grupos creados anteriormente: el grupo public tendrá acceso de sólo lectura a toda la MIB y el grupo private tendrá acceso de lectura a toda la MIB, y de escritura a la vista parte, definida en la siguiente directiva.
    access public_grp "" any noauth exact todo none none
    access private_grp "" any noauth exact todo parte todo

## Slide 31: view NOMBRE TIPO SUBARBOL [MASCARA]
Esta directiva permite definir vistas de la MIB, que no son más que subconjuntos de ésta.
Estos subconjuntos pueden estar formados por una o más ramas del árbol de la MIB, e incluso por la MIB entera. A menos que creemos vistas con una sola rama del árbol de la MIB, tendremos que usar varias de estas directivas para crear una nueva vista a modo.

## Slide 32: view NOMBRE TIPO SUBARBOL [MASCARA]
NOMBRE será el nombre que queramos asignar a esta vista. Si la vista ya existe, esta directiva la modificará conforme a los parámetros siguientes.
TIPO será la acción que queramos realizar sobre esta vista. Puede valer included (incluido) o excluded (excluido).
SUBARBOL es el subárbol de la MIB que queramos incluir o excluir de esta vista, dependiendo del valor del parámetro anterior.
MASCARA es una máscara de bits. Nos permite definir de forma sencilla el acceso a un conjunto de objetos en base al OID proporcionado en el campo SUBARBOL. Por ejemplo, en la directiva
view MiVista included 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 ff.a0

## Slide 33: view MiVista included 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 ff.a0
En este ejemplo usamos la máscara “ff.a0”, cuyo equivalente en binario sería “11111111.10100000”. El primer cero aparece en la máscara en la posición 10, lo cual permitirá acceder mediante esta vista a todos los objetos cuyo OID se corresponda con “1.3.6.1.2.1.2.2.1.x.1”, siendo x un valor cualquiera.

## Slide 34: view NOMBRE TIPO SUBARBOL [MASCARA]
Para nuestro ejemplo, crearemos dos vistas: Una vista todo que cubrirá toda la MIB y una vista parte que cubrirá toda la MIB, exceptuando el árbol de RMON.
        view todo included .1 00
        view parte included .1 00
        view parte excluded .1.3.6.1.2.1.16 ff

## Slide 35: Ejemplo
El siguiente ejemplo genérico nos ilustra sobre cómo conjuntar el uso de los nombres de seguridad, de comunidad y de grupo:
# nombre fuente comunidad
com2sec nombre_sec localhost mi_comunidad
# nombre modelo seguridad
group mi_grupo v1 nombre_sec
# nombre tipo subarbol mascara
view vista included .1 80
# grupo contexto modelo nivel prefijo leer escribir notificar
access mi_grupo "" any noauth exact vista vista vista

## Slide 36: snmpd.conf
Directivas simples

## Slide 37: Directivas sencillas
Disponemos también de una serie de directivas más fáciles de usar, pero que son menos flexibles si pretendemos crear configuraciones personalizadas.
Estas directivas son:
  rocommunity
  rwcommunity

## Slide 38: rocommunity COMUNIDAD [FUENTE [OID]]
Crea una comunidad con permisos de lectura sobre el subárbol especificado por OID, cuyos miembros serán los hosts especificados por FUENTE.
Crearemos una comunidad con acceso de sólo lectura sobre el árbol interfaces mediante la siguiente directiva:
rocommunity cotilla 192.168.0.0/24 .1.3.6.1.2.1.2

## Slide 39: rwcommunity COMUNIDAD [FUENTE [OID]]
Idéntica a la anterior, pero creando una comunidad con permisos de lectura y escritura.
Para crear una comunidad con estos derechos de acceso sobre el grupo system, y con acceso solamente desde el localhost, usaríamos:
rwcommunity hacker localhost .1.3.6.1.2.1.1

## Slide 40: Envío de notificaciones
Trap e inform

## Slide 41: Envío de notificaciones
Una notificación es un mensaje SNMP no solicitado que envía el agente a un receptor determinado.
Generalmente indica un cambio de estado en el dispositivo gestionado por el agente, o una condición de alarma.
SNMP define dos tipos de notificaciones:
  traps
  informs

## Slide 42: trap
Un trap es una notificación no confirmada por el receptor. Esto hace que necesitemos un mecanismo para detectar la pérdida de traps en la red si las notificaciones que enviamos son de carácter crítico.

## Slide 43: inform
Un inform es una notificación que requiere confirmación por parte del receptor, lo cual la hace más adecuada para situaciones críticas.
Sin embargo, estas notificaciones no fueron incluidas en el protocolo hasta la versión SNMPv2c, con lo que no serán permitidas en agentes que soporten solamente la versión SNMPv1.

## Slide 44: net-snmp
Herramientas de gestión SNMP

## Slide 45: Herramientas de gestión
snmpstatus que permite acceder a la situación del agente.
snmpwalk que permite recorrer la MIB del agente y sus variables.
snmpget y snmpset que permiten, respectivamente, consultar y fijar atributos de SNMP.
snmptranslate permite traducir de un identificador de objeto (OID) de la MIB a una cadena de caracteres representativa de éste.
snmpdelta, establece un proceso de monitorización sobre una o más variables del agente, de forma que recuperar el valor de estas variables en periodos de tiempo definidos.

## Slide 46: Herramientas de gestión
snmptest es una herramienta de prueba del agente, al conectarse permite, a través de un interfaz de línea de comandos, recuperar cualquier variable que este contenga. Indica los métodos de comunicación usados contra el agente, por si fuera necesaria su depuración.
snmpnetstat, es un comando atípico en las distribuciones de SNMP ya que es particular de la distribución net-snmp. Nos permite obtener un listado de los canales de comunicación abiertos en una máquina, al igual que nestat, pero utilizando un agente SNMP para recuperar la información.

## Slide 47: snmpstatus
Muchas de estas funciones son comunes de cualquier implementación de SNMP y el desarrollador las encontrará en cualquier distribución.
Así, si se desea saber si el agente está activo se haría:
  $ snmpstatus -v 1 –c public localhost
  [127.0.0.1]=>[Linux templar2.2.16-storm #1 Thu Aug 24 18:29:48 PDT 2000 i686] Up: 0:17:56.24
  Interfaces: 0, Recv/Trans packets: 1908/1908 | IP: 1906/1906

## Slide 48: snmpget
Para consultar toda una rama se puede utilizar el comando snmpwalk. Para obtener un valor concreto del árbol (por ejemplo, la fecha del sistema) se ejecutaría:
  $ snmpget –v 1 –c public localhost host.hrSystem.hrSystemDate.0
  host.hrSystem.hrSystemDate.0 = 2001-2-12,18:51:20.0,+1:0

## Slide 49: snmptranslate
Permite traducir un oid a un nombre:
    # snmptranslate .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
    IFMIB::ifDescr

## Slide 50: snmpwalk
Cuando se quiere ver un grupo de variables
Mirar las descripciones de las interfaces:
snmpwalk –v 2c –c public <dirección ip> ifDescr
Mirar los contadores de entrada y salida (en octetos)
snmpwalk –v 2c –c public <dirección ip> ifInOctets
snmpwalk –v 2c –c public <dirección ip> ifOutOctets

## Slide 51: snmpwalk
Ejemplo de la salida del árbol con snmpwalk:
    system.sysDescr.0 = Linux templar 2.2.16-storm #1 Thu Aug 24 18:29:48 PDT 2000 i686
    system.sysObjectID.0 = OID: enterprises.ucdavis.ucdSnmpAgent.linux
    system.sysUpTime.0 = Timeticks: (121325) 0:20:13.25
    system.sysContact.0 = Root >root@localhost<
    system.sysName.0 = templar
    system.sysLocation.0 = Mi casa
    system.sysORLastChange.0 = Timeticks: (4) 0:00:00.04
    system.sysORTable.sysOREntry.sysORID.1 = OID: ifMIB

## Slide 52: snmpwalk
Cuando no sabemos el nombre exacto de la variable
Guardar la salida de la MIB-II completa en un archivo de texto
snmpwalk –v 2c –c public <dirección ip> > snmp.txt

## Slide 53: snmpbulkwalk
Igual que snmpwalk, pero utiliza la operación getbulk de SNMP
Solicitar la tabla de ARP:
snmpbulkwalk -c public -v2c <direccion-ip> atPhysAddress

## Slide 54: snmptable
Cuando se sabe que un grupo de variables tienen estructura de tabla
La tabla de direcciones IP
snmptable –v 2c -c public <dirección ip> -Ov ipAddrTable

## Slide 55: snmpset
Requiere una comunidad con permisos de escritura
Muy inseguro en SNMPv1 y SNMPv2!
snmpset -c private -v 1 switch1 system.sysContact.0 s walc@walc.ula.ve

## Slide 56: Navegadores MIB
A veces es difícil localizar las variables que uno anda buscando
  No se sabe exactamente bajo qué parte de la jerarquía se debe buscar
  Es difícil recorrer un archivo de texto con la salida completa de un 'snmpwalk'
Para esto se inventaron los navegadores de MIB
  Interfaz gráfico
  Presentación jerárquica
  Permiten ver descripciones de las variables y los módulos
  Permiten hacer búsquedas

## Slide 57: Mbrowse

## Slide 58: Configuración de trampas
snmptrapd

## Slide 59: snmptrapd
Es un demonio de NET-SNMP que esta esperando para recibir traps o informs y genera un log o reacciona dependiendo del caso

## Slide 60: snmptrapd.conf
Es el archivo de configuración de snmptrapd.
Se suele localizar en /etc/snmp
Para una configuración completa hay que considerar a snmpd.conf

## Slide 61: /etc/snmp/snmptrapd.conf
snmpTrapdAddr 127.0.0.1 pidFile /var/run/snmptrapd.pid disableAuthorization yes logOption f /var/log/snmptrapd.log outputOption n authCommunity log,execute,net ro_4CM6

## Slide 62: snmpTrapAddr
Define una lista de direcciónes IP que estarán a la escucha de traps.
En el ejemplo se utiliza la interfaz local, es decir, sólo se van a recibir traps desde localhost.

## Slide 63: pidFile
El archivo PID se usa para almacena el ID del proceso receptor de notificaciones.
Con pidFIle podemos definir donde va a quedar el archivo de PID.
De forma predeterminada el ID no se guarda.

## Slide 64: disableAuthorization
Deshabilita cualquier tipo de control de acceso y acepta todas las notificaciones entrantes.

## Slide 65: outputOption
Especifica cómo se guardarán los OIDs de las notificaciones entrantes.
Da formato a los datos que se guardarán en las bitácoras.

## Slide 66: authCommunity
Nos permite asignar rápidamente permisos a una comunidad
Las opciones son:
  Log, manda a log la informa de la notificación
  Execute, pasa detalles de la trampa a un programa específico.
  Net, reenvía la notificación a otro receptor.

## Slide 67: Ejecución /etc/init.d/snmptrapd
/usr/sbin/snmptrapd -On -C -a -A -c /etc/snmp/snmptrapd.conf -M /usr/share/snmp/mibs -m ALL
-a: Ignorar traps de authenticationFailure
-A: Mantener el archivo de bitácora en lugar de sobreescribirlo.
-c: Obtener la configuración de un archivo.
-C: No leer más archivos de configuración que el que se especificó con la opción -c
-M: directorio donde se encuentran las MIBs
-m: especifica que MIBs se van a cargar separados por comas, en este caso se cargan todas las MIBs.
-On no convierte los OID

## Slide 68: Ejecución
/etc/init.d/snmptrapd restart