## Slide 1: Trampas
Entendiendo las trampas en SNMP

## Slide 2: Trampas
Son, básicamente una forma asíncrona de que un agente le envíe un mensaje SNMP a una Estación de administración de red.
Las trampas se envían por el puerto 162 UDP, por tanto, no tienen forma de confirmación de envió en SNMPv1.
Una trampa es un conjunto de datos definido en la MIB.

## Slide 3: Tipos de trampas
Se tienen 7 tipos de trampas, de la 0 a la 6.
Genéricas
Corresponden del 0 a la 5.
Específicas por empresa
Corresponden a las capturas del tipo 6.
Hacen que el mecanismo de trampas sea tan poderoso.
Cualquier persona con un número de empresa puede define las trampas específicas para las condiciones que considere dignas de monitoreo.

## Slide 4: Trampas
Trampa | Definición
coldStart (0) | Indica que el agente se ha reiniciado. Se restablecerán todas las variables de gestión; específicamente, los contadores y los indicadores se restablecerán a cero (0). Una cosa buena sobre La trampa de ColdStart es que se puede usar para determinar cuándo es nuevo el hardware. añadido a la red. Cuando se enciende un dispositivo, envía esta trampa a su trampa destino. El NMS puede recibir la trampa y determinar si necesita administrar el dispositivo.
warmStart (1) | Indica que el agente se ha reinicializado. Ninguna de las variables administradas se restablece.

## Slide 5: Trampas
Trampa | Definición
linkDown (2) | Se envía cuando una interfaz en un dispositivo se cae. La primera variable de unión identifica el índice en la tabla de interfaces para la interfaz caída.
linkUp (3) | Se envía cuando se vuelve a activar una interfaz en un dispositivo. La primera variable de unión identifica qué interfaz se levanto.
authenticationFailure (4) | Indica que alguien ha intentado consultar a su agente con una comunidad incorrecta; útil para determinar si alguien está tratando de obtener acceso no autorizado a uno de tus dispositivos.

## Slide 6: Trampas
Trampa | Definición
egpNeighborLoss (5) | Indica que un vecino EGP ha caído
enterpriseSpecific (6) | Indica una trampa específica de empresa. Los proveedores y usuarios de SNMP definen sus propias trampas en la rama de empresa privada del árbol de objetos SMI. Para procesar esta captura correctamente, el NMS tiene que decodificar el número de trampa específico que forma parte de el mensaje SNMP.

## Slide 7: Trampas específicas de empresa
Están definidas por dos partes:
  El identificador de empresa.
  El número específico de empresa
Por ejemplo, si la empresa tiene el número 2789, su id de empresa es:
  .1.3.6.1.4.1.2789
Pero se puede subdividir para definir las trampas necesarias:
  .1.3.6.1.4.1.2789.5000,
  .1.3.6.1.4.1.2789.5001,
  etc.

## Slide 8: Información específica de las trampas
Para el caso de las genéricas del 0 – 5 está predefinida en el gestor.
  Cuando se recibe una, el gestor sabe como está estructurada y permite su presentación correctamente.
La información de las trampas de empresa, su estructura depende de la definición del creador.
  Los objetos contenidos en una trampa pueden ser objetos MIB estándar, específicos del proveedor, objetos, u objetos de su propia concepción.

## Slide 9: Capturas en SNMPv1 y SNMPv2
En una MIB de SNMPv1, las trampas son definidas como TRAP-TYPE.
Las trampas SNMPv2 se definen como NOTIFICATION-TYPE
SNMPv2 también elimina la noción de trampas genéricas.
  Muchas trampas específicas (correctamente hablando, notificaciones) en las MIB son públicas.
La mayoría de las implementaciones de SNMP solo admiten la versión 1.
define

## Slide 10: Capturas en SNMPv3
Las trampas en SNMPv3, son simplemente capturas SNMPv2 con autenticación adicional y encriptación.
define

## Slide 11: Recibiendo una trampa
Algunos sistemas de administración de redes (NMS) despliegan un mensaje en la salida estándar cuando reciben una trampa, pero es común que sean capaces de reaccionar ante su recepción.
Existen muchos sistemas comerciales que lo hacen, pero también bastantes sistemas gratuitos.

## Slide 12: Ios cisco
Trampas de SNMP

## Slide 13: Trampas en Ios cisco
Normalmente no se activan todas las trampas de los enrutadores
Por ejemplo, si se habilitan las notificaciones dial in con 64 líneas en un Servidor de Acceso Remoto; cada que un usuario presione <enter> y cuando termine una conexión se presentará un anuncio.
El IOS Cisco define grupos de trampas que se pueden habilitar.

## Slide 14: Comandos principales
snmp-server host host-addr
snmp-server enable traps

## Slide 15: Snmp-server host
Especifica a donde se enviarán las notificaciones.
snmp-server host host-addr [traps | informs] [version {1 | 2c | 3 [auth | noauth | priv]}] community-string [udp-port port] [notification-type]

## Slide 16: Snmp-server enable tras
Habilita al dispositivo para el envío de trampas.
snmp-server enable traps [notification-type] [notification-option]

## Slide 17: Eligiendo trampas a activar
Los tipos de trampas se pueden especificar en ambos comandos.
Se deben de publicar múltiples snmp-server enable traps para especificar que trampas se activan, uno por cada trampa habilitada con el snmp-server host.

## Slide 18: Excepciones
No todas las opciones del [notification-type] se soportan en los dos comandos.
Por ejemplo, el [notificaction-type] de X.25 y el teletipo no se utilizan para el snmp-server enable trap.

## Slide 19: Ejemplo:
Si se quiere que el dispositivo, indique cuando ocurre algo en BGP, la configuración o las terminales, se usarían las siguientes líneas:
  snmp-server host 10.10.10.10 public config bgp tty
  snmp-server enable traps config
  snmp-server enable trpas bgp

## Slide 20: Snmp-server host
snmp-server host host-addr [traps | informs] [version {1 | 2c | 3 [auth | noauth | priv]}] community-string [udp-port port] [notification-type]
no snmp-server host host [traps | informs]

## Slide 21: Snmp-server host
Hostaddr | El nombre o la dirección de Internet del host (el beneficiario apuntado).
trampa | (Opcional) Envíe trampas SNMP a este host. Este es el valor predeterminado.
informe | (Opcional) envíe el informe SNMP a este host.
Versión | 1 SNMPv1. Esta opción no se encuentra disponible con informes. 2c SNMPv2C 3 SNMPv3 auth/noauth habilita o deshabilita autentificación de paquetes. priv habilita la encriptación de paquetes

## Slide 22: Snmp-server host
Comunidad | Cadena de comunidad enviada con la operación de notificación. Se recomienda fijar esta cadena con el comando snmp-server host,
Puerto udo | Puerto del protocolo para envio de paquetes UDP.
Tipo de notificación | Tipo de notificación que se enviará notificación al host. Si no se especifica ningún tipo, se envían todas las notificaciones.

## Slide 23: Tipos de notificaciones
Tipo de notificación | Descripción
AAA-servidor | Notificaciones AAA
BGP | Envía las notificaciones del cambio de estado del Border Gateway Protocol (BGP).
bstun | Envía las notificaciones de la tunelización en serie de bloques (BSTUN).
Calltracker | Envía las notificaciones de CallTracker.
config | Envía las notificaciones de la configuración.

## Slide 24: Tipos de notificaciones
Tipo de notificación | Descripción
dlsw | Envía las notificaciones del Data-Link Switching (DLSw).
ds0-busyout | Envía las notificaciones ds0-busyout.
ds1-loopback | Envía las notificaciones ds1- loopback.
dspu | Envía las notificaciones del Downstream Physical Unit (DSPU).
dsp | Envía las notificaciones del procesamiento de señal digital (DSP).

## Slide 25: Tipos de notificaciones
Tipo de notificación | Descripción
entidad | Notificaciones de modificaciones del Management Information Base de la Manda entidad (MIB).
envmon | Envía las notificaciones del monitor de entorno del específico de empresa de Cisco cuando se excede un umbral de entorno.
Frame Relay | Envía las notificaciones de Frame Relay.
hsrp | Envía las notificaciones del Hot Standby Router Protocol (HSRP).
isdn | Envía las notificaciones del Integrated Services Digital Network (ISDN).

## Slide 26: Tipos de notificaciones
Tipo de notificación | Descripción
msdp | Envía las notificaciones del Multicast Source Discovery Protocol (MSDP).
llc2 | Envía el Logical Link Control, las notificaciones del tipo-2 (LLC2).
repetidor | Notificaciones de la manda repetidor standard (concentrador).
rsrb | Envía las notificaciones del Remote Source-Route Bridging (RSRB).
rsvp | Notificaciones del (RSVP) del protocolo sends resource reservation.
rtr | Notificaciones del Sends SA Agent (RTR).

## Slide 27: Tipos de notificaciones
Tipo de notificación | Descripción
SDLC | Envía las notificaciones del Synchronous Data Link Control (SDLC).
SNMP | Envía las notificaciones del Simple Network Management Protocol (SNMP)
aturda | Envía las notificaciones del Serial Tunnel (STUN).
Syslog | Envía las notificaciones de mensajes de error (Syslog MIB de Cisco). Especifique el nivel de mensajes que se enviarán con el comando logging history level.

## Slide 28: Tipos de notificaciones
Tipo de notificación | Descripción
equipo teleescritor | Envía las notificaciones del específico de empresa de Cisco cuando una conexión del Transmission Control Protocol (TCP) se cierra.
Voz | Envía las notificaciones de la VoIP
X.25 | Envía las notificaciones de evento X.25.
xgcp | Envía las notificaciones del protocolo external media gateway control (XGCP).

## Slide 29: Valores predeterminados
El comando snmp-server host está inhabilitado de manera predeterminada. No se envían notificaciones.
Con este comando sin palabras clave, todos los tipos de trampas se envían al host de forma predeterminada.
Ningún mensaje se envía si no hay versión definida, el valor por defecto es 1.

## Slide 30: Valores predeterminados
Si el nombre de comunidad no se define con el comando snmp-server community, el valor por defecto se define como: community

## Slide 31: Traps e informs
Las notificaciones de SNMP se pueden enviar como solicitudes de trampas o de información.
Las trampas no son seguras por que el receptor no espera un acuse de recibido.
Las peticiones de información requieren que el receptor haga un acuse de recibo lo que las hace mas seguras.

## Slide 32: Consumo de recursos
Las notificaciones de información consumen más recursos ya que se deben de guardar en memoria hasta su confirmación
En caso de requerir reenvió, consumen mas recursos de la red.

## Slide 33: Host destino
Si no se ingresa un comando snmp-server host, no se envían mensajes.
Si se tienen múltiples host hay que usar un comando por cada uno.
Cuando se utiliza el mismo comando con el mismo host se sobre escribe y solo es válido el último.

## Slide 34: Notificaciones habilitadas
Algunas notificaciones no se habilitan con el comando snmp-server enable
Algunas notificaciones se administran de forma diferente, por ejemplo linkUpDown son controladas por el comando snmp trap link-status.
La disponibilidad de algunas opciones de notificación dependen del tipo de dispositivo que se trate.

## Slide 35: Configuración
Configure una ID de administrador remoto.
Configure un usuario remoto.
Configure un grupo en un dispositivo remoto.
Habilite trampas en el dispositivo remoto.
Habilite el administrador de SNMP.

## Slide 36: Ejemplo 1
Snmp-server community comaaccess ro 10
Snmp-server host 172.20.2.160 comaccess
Access-list 10 deny any
Si se quiere configurar una comunidad SNMP única para los cambios, pero se quiere prevenir el acceso de la Consulta SNMP, la configuración debe incluir una lista de acceso.
En este ejemplo, la comunidad se nombra los “comaccess,” y la lista de acceso se numera 10:

## Slide 37: Ejemplo 2
Este ejemplo envía el SNMP traps al host especificado por el nombre myhost.cisco.com.
La identificación de comunidad se define como comaccess
  snmp-server enable traps
  snmp-server host myhost.cisco.com comaccess snmp

## Slide 38: Ejemplo 3
Este ejemplo envía el SNMP y el Cisco environmental monitor los cambios específicos de la empresa para dirigir 172.30.2.160:
  snmp-server enable traps
  snmp-server host 172.30.2.160 public snmp envmon

## Slide 39: Ejemplo 4
Este ejemplo permite al router enviar todos los mensajes al host myhost.cisco.com con la comunidad pública:
  snmp-server enable traps
  snmp-server host myhost.cisco.com public

## Slide 40: Ejemplo 5
Este ejemplo no envía los mensajes a ningún host. Las trampas BGP son activadas para todos los hosts pero sólo las trampas ISDN son activad
  snmp-server enable traps bgp
  snmp-server host bob public isdnas

## Slide 41: Ejemplo 6
Este ejemplo permite al router para enviar todo informe a las peticiones al host myhost.cisco.com usando la comunidad pública:
  snmp-server enable traps
  snmp-server host myhost.cisco.com informs version 2c

## Slide 42: Ejemplo 7
Este ejemplo envía las notificaciones del HSRP SNMPv2c al host especificado por el nombre myhost.cisco.com. La identificación de comunidad se define como pública.
  snmp-server enable traps
  snmp-server host myhost.cisco.com traps version 2c public hsrp